Załącznik Nr 1 do SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE   AMBULANSU 
PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU CHORYCH DIALIZOWANYCH.

| Parametr wymagany | Oferowany przez Wykonawcę parametr ambulansu i zabudowy (wypełnia Wykonawca) | Zgodność parametrów ambulansu z wymaganymi warunkami (kol. 1) tak / nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowany ambulans fabrycznie nowy rok produkcji 2008 ( zarówno pojazdu bazowego jak i zabudowy) |  |  |
| NADWOZIE |  |  |
| W kolorze białym wymiary wnętrza przedziału sanitarnego (pasażerskiego): wysokość - min. 185 cm, długość - min. 325 cm, szerokość - min. 175 cm, b) możliwość przewożenia max. 9 osób w konfiguracji: kierowca + 8 pasażerów przewożonych w pozycji siedzącej; kierowca + 7 pasażerów przewożonych w pozycji siedzącej + 1 osoba niepełnosprawna przewożona na wózku inwalidzkim Przedział kierowcy oddzielony od przedziału sanitarnego przegrodą na wysokości oparcia siedzeń. Drzwi tyłu nadwozia przeszklone z ogrzewaną szybą, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 180O , wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, ze stopniem wewnętrznym i zewnętrznym (podać typ stopnia), z otwieranym oknem będącym jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa. Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem. W przedziale kierowcy powinna być zainstalowana w desce rozdzielczej wizualna sygnalizacja niedomkniętych drzwi. Centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem, sterowany pilotem. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: cieczą chłodzącą silnik (przedział kierowcy), niezależne ogrzewanie od silnika przedziału sanitarnego (powietrzne) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, dwuparownikowa klimatyzacja z niezależną regulacją chłodzenia i siły nawiewu kabiny kierowcy i przedziału medycznego. 9. Sygnalizacja świetlna i oznakowanie: belka sygnalizacyjna z dwoma punktami świetlnymi w kolorze niebieskim, zamontowana w przedniej części dachu pojazdu z podświetlanym napisem „ambulans”. dwie niebieskie lampy pulsacyjne w kolorze niebieskim, zamontowane na wysokości pasa przedniego pojazdu, lampy pulsacyjne barwy niebieskiej zamontowane na bokach błotników przednich pojazdu, lampa barwy niebieskiej zamontowana w tylnej części dachu pojazdu, lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych, pas odblaskowy z folii mikropryzmatycznej barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, oznaczenie wykonane z folii mikropryzmatycznej umieszczone na bokach i drzwiach tylnych pojazdu, wymiary w uzgodnieniu z Zamawiającym. wzór z przodu i z tyłu pojazdu kwadratowe tablice barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. |  |  |
| II. SILINIK |  |  |
| Wysokoprężny (turbo-diesel) z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa o mocy minimum 135KM, zapewniający przyśpieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim. Spełniający wymagania Euro 4. |  |  |
| III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| Skrzynia biegów manualna, synchronizowana z napędem na koła przednie lub tylne. |  |  |
| IV. ZAWIESZENIE |  |  |
| Zawieszenie powinno charakteryzować się podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące wygodę dla przewożonych osób w trudnym terenie dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość (opis proponowanego zawieszenia). |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY I KOŁA |  |  |
| Hamulce tarczowe obu osi pojazdu, ze wspomaganiem, z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania oraz elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy. Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Obręcze kół szerokie, opony radialne. |  |  |
| VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| Alternator - wzmocniony. Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału sanitarnego: gniazdo 12V w tylnej części przedziału sanitarnego oświetlenie transportowe jarzeniowe zamontowane wzdłuż przedziału sanitarnego 3. Oświetlenie specjalne: przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem rozproszonym |  |  |
| VII. PRZEDZIAŁ SANITARNY |  |  |
| Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie foteli z wykładziną antypoślizgową, łatwozmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu.. Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi (kolor tapicerki w uzgodnieniu z Zamawiającym). Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału sanitarnego (ściany , sufit, drzwi). Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego. Układ foteli - w przedziale kierowcy 3 miejsca siedzące (w tym kierowcy) - w przedziale sanitarnym 5 foteli zamontowanych z lewej strony pojazdu na stałe + 1 fotel w ostatnim rzędzie przystosowany do łatwego demontażu w miejsce którego będzie możliwe zamontowanie wózka dla osoby niepełnosprawnej. Fotele wykonane z tapicerki łatwozmywalnej w kolorze niebieskim lub zielonym z zagłówkami i składanymi podokiennikami wyposażone w regulację oparcia i zintegrowane trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Stanowisko do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim wyposażone powinno być w pasy do mocowania wózka z podłogą, pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w czasie jazdy. Uchwyt przy drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie do przedziału sanitarnego. Pomost aluminiowy umożliwiający wjazd wózka z osobą niepełnosprawną Butla z tlenem 5 litrowa zamontowana w uchwycie (miejsce w uzgodnieniu z zamawiającym) z reduktorem i urządzeniami do mierzenia przepływu. Uwaga: szczegółowy układ i rozmieszczenie foteli w przedziale sanitarnym Wykonawca ustali z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |  |  |
| X. ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |
| Miejsca do trwałego zamontowania radiotelefonu i możliwość podłączenia anteny zewnętrznej. 2. Antena powinny posiadać: zakres częstotliwości 168 – 170 MHz; impedancję wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; polaryzację pionową; charakterystykę promieniowania dookólną; odporność na działanie wiatru 55 m/s. anteny 1/4 λ . 3. Możliwość dostępu do anteny od wnętrza pojazdu (w suficie przez lampę oświetlenia lub inne rozwiązanie). |  |  |
| XI. DODATKOWE WYPOSAŻENIE AMBULANSU |  |  |
| Dwie gaśnice p.poż (po jednej: w przedziale sanitarnym i kabinie kierowcy), młotek do wybijania szyb i nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne, Poduszka powietrzna dla kierowcy i dla pasażera, Przednie światła przeciwmgielne (fabryczne). Czujnik parkowania. Radio samochodowe z głośnikami. |  |  |
| XII. GWARANCJA I PRZEGLĄDY TECHNICZNE |  |  |
| Co najmniej 24 – miesięczny okres gwarancji na cały pojazd skompletowany. 2. Przeglądy okresowe pojazdu – minimum 20 tys. km. 3. Zapewnienie szybkiej naprawy gwarancyjnej i dostępu do części zamiennych. |  |  |
| XIII. AMBULANS SPEŁNIA WYMOG i POSIADA: |  |  |
| Ustawy z dnia 20 czerwca 1977r „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005r Nr 108, poz. 908 z póź. zm.), Określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 ze zm.), Homologację na skompletowany pojazd (należy dołączyć do oferty homologację w wersji wariantowej przedmiotu zamówienia wraz z podstawowym opisem technicznym), Świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania przy udzielaniu świadczeń medycznych ( do okazania na żądanie zamawiającego). Wymogi normy PN - EN 1789:2002. |  |  |

UWAGA:  uzupełniony załącznik nr 1 należy dołączyć do formularz oferty