Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wyposażenie ambulansu sanitarnego typu C przystosowanego do transportu inkubatora noworodkowego – część 2 zamówienia.

Inkubator transportowy z wyposażeniem – szt. 1 w tym:

- Respirator noworodkowy – 1 szt.

- Kardiomonitor noworodkowo- transportowy -1 szt.

- Pompa strzykawkowa -   4 szt.

- Ssak z własnym akumulatorem -1 szt.

- Dozownik tlenku azotu z analizatorem NO i NO2 -1 szt.

- Transporter wielopoziomowy do platformy do inkubatora -  1 szt.

| Lp. | Opis | Spełnienie wymogu | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Inkubator transportowy |
| 1. | Producent | TAK |  |
| 2. | Nazwa i typ | TAK |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | TAK |  |
| 4. | Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 5. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 1. PARAMETRY OGÓLNE |
| 1.1 | Inkubator przeznaczony do transportu wewnętrznego i zewnętrznego noworodków | TAK |  |
| 1.2 | Inkubator o stabilnej konstrukcji zawiera: - kapsułę transportową, w której umieszczony jest noworodek – waga kapsuły max. 35kg, - moduł zasilania elektrycznego i w gazy medyczne, - transporter wielopoziomowy do platformy - platformę nośną do wózka transportowego, - wyposażenie do podtrzymania i kontroli funkcji życiowych noworodka według spisu podanego w rozdziale wyposażenie. | TAK |  |
| 1.3 | Kapsuła transportowa jest mocowana do modułu zasilającego w sposób rozłączny bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 1.4 | Kapsuła transportowa wraz z modułem zasilania gazowego i elektrycznego jest mocowana do platformy nośnej w sposób stabilny, gwarantujący bezpieczeństwo. (Nie dopuszcza się mocowania za pomocą pasków). | TAK |  |
| 1.5 | Platforma nośna jest mocowana do wózka jezdnego w sposób rozłączny gwarantujący bezpieczeństwo | TAK |  |
| 2. KAPSUŁA TRANSPORTOWA INKUBATORA Z MODUŁEM ZASILANIA |
| 2.1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK |  |
| 2.2 | Kopuła zapewnia dobrą widoczność noworodka z czterech stron | TAK |  |
| 2.3 | Płyta czołowa kopuły otwierana | TAK |  |
| 2.4 | Otwory manipulacyjne rozmieszczone z trzech stron inkubatora min 5 otworów | TAK |  |
| 2.5 | Zamknięcia otworów manipulacyjnych - mankiety irysowe - drzwiczki | TAK |  |
| 2.6 | Leże noworodka wysuwane na bok inkubatora na odległość zapewniającą możliwość intubacji noworodka. | TAK |  |
| 2.7 | Niski poziom hałasu pod kopułą inkubatora max. 47dB | TAK |  |
| 2.8 | Materacyk dla noworodka o wymiarach min. 58 x 30 cm | TAK |  |
| 2.9 | Blokada panelu sterującego przed przypadkową zmianą nastaw w trakcie transportu | TAK |  |
| 3. WYPOSAŻENIE KAPSUŁY TRANSPORTOWEJ: |
| 3.1. | - wbudowany elektroniczny układ regulacji temperatury, | TAK |  |
| 3.2 | - układ nawilżania, | TAK |  |
| 3.3 | - wbudowany oksymetr do pomiaru koncentracji tlenu pod kopułą inkubatora z układem alarmów przekroczenia nastawionej granicy stężenia O2. | TAK |  |
| 3.4 | - lampa oświetlająca wnętrze min. 1000 lux, | TAK |  |
| 3.5 | - słupek do mocowania osprzętu np. pompy infuzyjnej | TAK |  |
| 3.6 | - materacyk dla noworodka, | TAK |  |
| 3.7 | - miernik temperatury skóry noworodka | TAK |  |
| 3.8 | - filtr wejściowy powietrza z możliwością łatwej wymiany, | TAK |  |
| 3.9 | Wbudowany pulsoksymetr w technologii Massimo | TAK |  |
| 4. ZASILANIE ELEKTRYCZNE INKUBATORA |
| 4.1 | - akumulator własny wbudowany w module zasilania,12V min 60 min | TAK |  |
| 4.2 | zasilanie sieciowe inkubatora z wbudowana ładowarką 230V, 50 HZ | TAK |  |
| 4.3 | kabel zasilający do akumulatora samochodowego | TAK |  |
| 4.4 | zasilanie akumulatorowe kapsuły transportowej na okres rozłączenia od modułu zasilania min. 12min. | TAK |  |
| 5. ALARMY |
| 5.1 | Alarm akustyczny i optyczny | TAK |  |
| 5.2 | Alarm przekroczenia nastawionej temperatury | TAK |  |
| 5.3 | Alarm spadku napięcia zasilającego | TAK |  |
| 5.4 | Alarm przekroczenia stężenia tlenu | TAK |  |
| 5.5 | Aktywacja alarmu przekroczenia temperatury powoduje wyłączenie układu grzewczego. | TAK |  |
| 5.6 | Alarm mierzonej temperatury na skórze | TAK |  |
| 6. WYPOSAŻENIE |
| 6.1 | Butla aluminiowa z tlenem – 2 litrowa 2 szt. | TAK |  |
| 6.3 | Reduktor do butli tlenowej z szybkozłączką z możliwością stosowania tlenoterapii 2 szt | TAK |  |
| 6.4 | Rogal do ułożenia noworodka | TAK 3 sztuki (każda z innego rozmiaru) |  |
| 6.5 | Pokrowiec na inkubator typu „Cicha Noc” | TAK 2 sztuki |  |
| 6.6 | Nawilżacz do respiratora z układem automatycznej regulacji temperatury, mocowany w sposób rozłączny do platformy nośnej (opis w załączniku nr 1) | TAK |  |
| 6.7 | - respirator transportowy – 1 szt. (opis w załączniku 1), | TAK |  |
| 6.8 | - kardiomonitor transportowy – 1 szt. ( opis w załączniku 2) |  |  |
| 6.9 | - pompa infuzyjna strzykawkowa – 4 szt (opis w załączniku nr 3) | TAK |  |
| 6.10 | - ssak z własnym akumulatorem – 1 szt. ( opis w załączniku4) | TAK |  |
| 6.11 | - dozownik tlenku azotu z analizatorem NO i NO2 – 1 szt. ( opis w załączniku 5) | TAK |  |
| 6.12 | Transporter wielopoziomowy spełniający aktualną normę PN – EN 1865-1 i PN EN 1789, kompatybilny z platformą pod inkubator oraz mocowaniem na lawecie zamontowanej w ambulansie (opis w załączniku nr 6 ) | TAK |  |
| 7. GWARANCJE |
| 7.1 | Okres gwarancji na inkubator transportowy noworodka. 36 miesiący. Okres gwarancji na wyposażenie minimum 24 miesiące. Przegląd techniczny bezpłatny w ramach gwarancji | TAK |  |
| 7.2 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 7.3 | Zagwarantowanie szkolenia w miejscu instalacji inkubatora w zakresie jego obsługi | TAK |  |
| 7.4 | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski – min. 3 | TAK |  |
| II. RESPIRATOR TRANSPORTOWY |
| 1. Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia (podać). | TAK |  |
| 2. Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
| 3. Przeznaczony dla noworodków | TAK |  |
| 4. Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa | TAK |  |
| 5. Respirator transportowy z możliwością montażu na półce. Waga respiratora max. 7,5 kg | TAK |  |
| 6. Przeznaczony do transportu wewnątrzszpitalnego i w transporcie karetką | TAK |  |
| 7. Zasilanie 100-240 V 50 Hz +/-10%, 12 -24 VDC | TAK |  |
| 8. Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora – min. 4 godz. (podać) | TAK |  |
| 9. Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |
| 10. Monitor z kolorowym ekranem dotykowym min. 8” (podać) | TAK |  |
| 11. System mocowania |  |  |
| Tryby wentylacji: |  |  |
| 1. Tryby wentylacji: CMV, PCV, SIMV | TAK |  |
| 2. Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo | TAK |  |
| 3. NIV/NIV-ST | TAK |  |
| 4. Opcja obrazowania pętli oddechowych i trendów, 10 szt. czujników przepływu | TAK |  |
| 5. Dwie wielorazowe zastawki wydechowe dla noworodków | TAK |  |
| 6. Opcja wentylacji DuoPap/APRV | TAK |  |
| Parametry nastawienne |
| 1. Częstość oddechów 1-80 oddechów/minutę | TAK |  |
| 2. Objętość wdechowa 2- 2000 ml | TAK |  |
| 3. PEEP/CPAP 0-35 cmH2O | TAK |  |
| 4. Stężenie tlenu 21-100% | TAK |  |
| 5. Stosunek I:E 1:9 do 4:1 | TAK |  |
| 6. Czas wdechu 0,1 do 12,0 sekund | TAK |  |
| 7. Wyzwalanie przepływem 0,1 do 20 l/minutę | TAK |  |
| 8. Ciśnienie wdechu 5 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
| 9. Ciśnienie wspomagania - minimalny zakres od 0 do 60 cm | TAK |  |
| 10. H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
| 11. Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms | TAK |  |
| 12. Czułość rozpoczęcia fazy wydechu - minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | TAK |  |
| 13. Przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/minutę | TAK |  |
| 14. Regulowany czas bezdechu | TAK |  |
| Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |
| 1. Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  |
| 2. Minimalne ciśnienie | TAK |  |
| 3. Szczytowe ciśnienie | TAK |  |
| 4. Średnie ciśnienie | TAK |  |
| 5. Ciśnienie plateau | TAK |  |
| 6. Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
| 7. Szczytowy przepływ wdechowy | TAK |  |
| 8. Szczytowy przepływ wydechowy | TAK |  |
| 9. Całkowita objętość wydechowa | TAK |  |
| 10. Całkowita objętość wdechowa | TAK |  |
| 11. Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 12. Wydechowa objętość minutowa | TAK |  |
| 13. Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 14. % objętość przecieku | TAK |  |
| 15. Całkowita częstość oddechów | TAK |  |
| 16. Całkowita częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 17. Procentowa ilość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 18. Czas wdechu i wydechu | TAK |  |
| 19. Podatność statyczna płuc | TAK |  |
| 20. Index dyszenia RSB | TAK |  |
| 23. Stała czasowa wydechu | TAK |  |
| 24. Koncentracja O2 (FiO2) | TAK |  |
| 27. AutoPEEP | TAK |  |
| 28. Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Minimum dwie krzywe obrazowane jednocześnie (podać) | TAK |  |
| 29. Trendy mierzonych parametrów min. 24 godzinne (podać) | TAK |  |
| 30. Pętle oddechowe | TAK |  |
| 31. Pamięć do 1000 zdarzeń | TAK |  |
| 32. Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
| 33. Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 34. Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym poprzez czujnik proksymalny | TAK |  |
| 35. Alarm niskiej / wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
| 36. Alarm wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 37. Alarm niskiej / wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 38. Alarm niskiej / wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
| 39. Alarm czasu bezdechu | TAK |  |
| 40. Alarm poziomu koncentracji tlenu | TAK |  |
| 41. Alarm rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
| 42. Alarm zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |
| 43. Alarm sensora przepływu | TAK |  |
| 44. Alarm braku zasilania elektrycznego | TAK |  |
| 45. Alarm niskiego poziomu naładowania baterii | TAK |  |
| 46. Alarm braku zasilania w tlen | TAK |  |
| 47. Poziom głośności alarmów – ustawialny | TAK |  |
| 50. Podaż 100% tlenu wydzielonym przyciskiem | TAK |  |
| 51. Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
| 52. Integralny nebulizator synchroniczny | TAK |  |
| 53. Możliwość komunikacji poprzez złącze USB | TAK |  |
| 54. Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |
| 55. Funkcja manewru odsysania | TAK |  |
| 56. Oddech ręczny | TAK |  |
| 57. Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  |
| 58. Układ oddechowy jednorazowy – 4 kpl. | TAK |  |
| 59. Rękaw zabezpieczający układ pacjenta w transporcie | TAK |  |
| 60. Kabel 230V AC/12V DC - 1 szt. VDC i 12 - VDC do zasilania w karetce | TAK |  |
| 61. Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 62. Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | TAK |  |
| Kardiomonitor noworodkowo- transportowy |
|  | Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia (podać) | TAK |  |
| 1. | Kardiomonitor dedykowany do zastosowania w transporcie wewnątrz i poza szpitalnym oraz w ambulansie , przenośny umożliwiający monitorowanie następujących parametrów życiowych: EKG, HR, analiza zaburzeń pracy serca , Czynność oddechowa (respiracja) , Nieinwazyjny i inwazyjny pomiar ciśnienia NBP , Saturacja SpO2 , Pomiar temperatury ,Kapnografia | TAK |  |
| 2. | Pełna polska wersja językowa (dotyczy oprogramowania, opisów elementów sterujących, komunikatów ekranowych i menu). Zgodność urządzenia z normą EN1789 Kardiomonitor o budowie kompaktowej, moduły pomiarowe fabrycznie wbudowane. Niska waga ułatwiająca transportowanie – poniżej 5 kg Wbudowany uchwyt do przenoszenia. Zabezpieczenie obudowy min IP22, wysoka odporność na upadki (min 0,75 m), wstrząsy, wibracje i uderzenia – spełnienie co najmniej norm EN60068-2-6, EN60068-2-27, EN60068-2-29 i EN60068-2-64 potwierdzone w materiałach | TAK |  |
| 3. | Uchwyt zapewniający bezpieczne zamocowanie monitora na platformie nośnej wraz z inkubatorem Zasilanie sieciowe oraz awaryjne akumulatorowe z automatycznym ładowaniem Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 4 godziny ciągłego monitorowania. Przewidywany czas do rozładowania wyświetlany w sposób ciągły na ekranie. Łatwo wymienialny (bez użycia narzędzi) akumulator litowo-jonowy lub polimerowy min 6000 mAh pozwalający na wymianę przy zasilaniu zewnętrznym bez konieczności przerywania monitorowania Czas ładowania akumulatora poniżej 5 godzin Co najmniej 3 stopniowy hierarchiczny system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Możliwość wyciszania (zawieszania) alarmów na określony czas oraz na stałe. Wyświetlanie jednocześnie wartości liczbowych i min 4 krzywych dynamicznych na wbudowanym ekranie LCD lub TFT o przekątnej min 8 cali i rozdzielczości min 800x600 Różne układy danych na ekranie z możliwością zmiany przez użytkownika bez konieczności wyłączania urządzenia lub utraty danych. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego. Możliwość zablokowania reakcji ekranu na dotyk na czas transportu z pacjentem. Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień dla pacjentów dzieci i noworodki. Możliwość tworzenia, zapamiętywania w pamięci urządzenia i przywoływania własnych profili Użytkownika zawierających różne ustawienia monitora bez udziału serwisu Automatyczny zapis danych pacjenta w pamięci urządzenia – pamięć min 24 godzin trendów i wyników pomiarów. | TAK |  |
| 4. | SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Technologia eliminacji artefaktów o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi: Masimo lub FAST Zakres pomiarowy tętna min. 40-300 /min. Wyświetlanie indeksu perfuzji oraz krzywej pletyzmograficznej. Możliwość stosowania z czujnikami różnych producentów (co najmniej Nellcor i Masimo) bez konieczności wymiany oprogramowania czy modułów pomiarowych. W zestawie wielorazowy czujnik typu opaska (np. na stopę noworodka) nie zawierający lateksu ani elementów mechanicznych (śrub, sprężyn itp.), z możliwością zanurzania w płynach dezynfekcyjnych min 1 szt lub zestaw czujników jednorazowych dla noworodków min 20 szt | TAK |  |
| 5. | EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz 3 odprowadzeń EKG Pomiar HR w zakresie min 20-350 /min Pomiar częstości oddechu w zakresie min 0-150 odd/min Rozpoznawanie zaburzeń rytmu w tym co najmniej migotania komór, przedsionków, tachykardii, bradykardii, asystolii. Wyjście analogowe sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. W wyposażeniu: - wielorazowy przewód EKG 3 odprowadzeniowy min 1 szt - jednorazowa elektroda noworodkowa min 30 szt | TAK |  |
| 6. | NIBP Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP) Zakres pomiarowy min. 10-200 mmHg Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min od 1 do 120 minut. W komplecie min 5 mankietów wielorazowych lub min 50 szt mankietów jednorazowych w różnych rozmiarach dla noworodków | TAK |  |
| 7. | IBP Inwazyjny pomiar ciśnienia - możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ, ABP. Zakres pomiarowy min. od -40 do +340 mmHg W wyposażeniu: - wielorazowy przewód do przetworników min 1 szt | TAK |  |
| 8. | Temperatura Monitorowanie temperatury w zakresie min 0-45˚C Możliwość pomiaru powierzchniowego lub głębokiego. W komplecie: - czujnik wielorazowy na skórę min 1 szt lub czujniki jednorazowe min 10 szt. - czujnik wielorazowy na wewnętrzny min 1 szt lub czujniki jednorazowe min 10 szt. | TAK |  |
| 9. | Kapnografia Monitorowanie stężenia CO2 w drogach oddechowych Możliwość pomiaru o pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych Zakres pomiaru CO2 min 0-100 mmHg Zakres pomiaru respiracji min 0-150 odd/min Czas nagrzewania systemu do uzyskania pełnej dokładności max 5 minut | TAK |  |
| 10. | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| Pompa strzykawkowa |
| 1. | Producent | TAK |  |
| 2. | Nazwa i typ | TAK |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml | TAK |  |
| 2. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | TAK |  |
| 3. | Szybkość dozowania 0,1-1200 ml/h | TAK |  |
| 4. | Programowanie objętości do podania w zakresie min. 0,1-999 ml |  |  |
| 5. | Szybkość dozowania Bolus-a min. 1200 ml/h | TAK |  |
| 6. | Tryby infuzji: - ml/godz. - szybkość dawki (jednostki min: ng, mg, cal. Kcal, U, kU, mmol, mol, kg) - objętość lub dawka/czas (0-96 godzin) - limit objętości: 0,1-999,9 ml | TAK |  |
| 7. | Programowanie KVO min. 0,1-5 ml/h |  |  |
| 8. | Biblioteka leków –min. 50 leków: | TAK |  |
| 9. | Programowany próg ciśnienia alarmu okluzji – min. 3 poziomy | TAK |  |
| 10. | Historia infuzji – min. 1500 wpisów | TAK |  |
| 11. | Zasilanie 230 V 50 Hz i 12V Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
| 12. | Strzykawki montowane od dołu pompy. | TAK |  |
| 13. | Waga do 2,2 kg | TAK |  |
| 14. | Stopień ochronności min. IP22 | TAK |  |
| 15. | Wyświetlacz LCD min 126x64 pikseli | TAK |  |
| 16 | Gwarancja i serwis - Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| Ssak z własnym akumulatorem |
| 1. | Producent | TAK |  |
| 2. | Nazwa i typ | TAK |  |
| 3. | Zasilanie zewnętrzne: prądem stałym , prądem zmiennym. | TAK |  |
| 4. | Ładowarka akumulatora | TAK |  |
| 5. | Zbiornik wielokrotnego użytku | TAK |  |
| 6. | Regulacja podciśnienia 0-500 mmHg | TAK |  |
| 7. | Wydajność regulowana | TAK |  |
| 8. | Układ odcinający przy przepełnieniu | TAK |  |
| 9. | Filtr bakteryjny | TAK |  |
| 10. | Wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |
| 11. | Zbiornik jednorazowy 2 szt. | TAK |  |
| 12. | Filtr do ssaka 2 szt | TAK |  |
| 13. | Wąż ssący min. 150 cm | TAK |  |
| 14. | Łącznik do węża ssania 2 szt. | TAK |  |
| 15 | Gwarancja i serwis - Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| Dozownik tlenku azotu z analizatorem NO i NO2 |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5. | Aparat zapewnia dokładne i stabilne podawanie tlenku azotu (NO) oraz monitorowanie jego stężenia w czasie wentylacji mechanicznej | TAK |  |
| 6. | Aparat współpracuje z respiratorem dowolnego typu w tym również z respiratorem oscylacyjnym | TAK |  |
| 7. | Funkcje zestawu |  |  |
| 8. | Dozowanie dopływu NO do układu oddechowego respiratora według stałej nastawionej wartości | TAK |  |
| 9. | Monitorowanie wdechowego stężenia NO | TAK |  |
| 10. | Pomiar stężenia NO2 | TAK |  |
| 11. | Metoda pomiaru bocznostrumieniowa | TAK |  |
| 12. | Pomiar metodą elektrochemiczną | TAK |  |
| 13. | Czas reakcji ogniwa elektrochemicznego | TAK |  |
| 14. | Obrazowanie wyników pomiarów na wyświetlaczu | TAK |  |
| 15. | Alarmy | TAK |  |
| 16. | Alarm blokady przepływu (obstrukcji) w linii zasilającej i pomiarowej | TAK |  |
| 17. | Przekroczenia i spadku nastawionej koncentracji NO | TAK |  |
| 18. | Przekroczenia stężenia NO2 | TAK |  |
| 19. | Zasilanie | TAK |  |
| 20. | Zasilanie elektryczne 230V 50Hz | TAK |  |
| 21. | Zasilanie gazowe z butli zawierającej NO w azocie (butle nie są przedmiotem dostawy) | TAK |  |
| 22. | Wyposażenie | TAK |  |
| 24. | Wąż zasilający z szybkozłączką, łączący reduktor z zestawem | TAK |  |
| 25. | Przepływomierz – 1 szt. | TAK |  |
| 26. | Jednorazowy zestaw Pacjenta do połączenia z układem oddechowym – 5 kompletów dla noworodków | TAK |  |
| 27. | Przeglądy w cenie za wyjątkiem materiałów zużywalnych do których należą również pomiarowe ogniwa gazowe, które są traktowane jak materiał normalnie zużywalny. | TAK |  |
| Transporter wielopoziomowy do platformy z inkubatorem |
| 1. | Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia (podać) | TAK |  |
| 2. | System automatycznego składania/rozkładnia podwozia transportera przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp. – parametr nie wymagany lecz punktowany | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z platformą inkubatora | TAK |  |
| 4. | regulacja wysokości w min sześciu poziomach; | TAK |  |
| 5. | wszystkie kółka jezdne o średnicy powyżej 150mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach na otwartych przestrzeniach. (podać średnicę kółek w mm); | TAK |  |
| 6. | transporter wyposażony w system rozpraszający elektryczne ładunki statyczne zapewniający uziemienie zestawu transportowego | TAK |  |
| 7. | min. dwa kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 8. | system mocowania transportera na podstawie (lawecie) musi być zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789; | TAK |  |
| 9. | dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem się podwozia transportera w trakcie załadunku do ambulansu w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na lawecie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie | TAK |  |
| 10. | dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia transportera; | TAK |  |
| 11. | dodatkowa blokada podwozia zabezpieczająca przed samoczynnym lub niekontrolowanym złożeniem się i opadnięciem transportera w dół po przypadkowym naciśnięciu lub pociągnięciu mechanizmu zwalniającego składanie podwozia | TAK |  |
| 12. | system serwisowy wskazujący konieczność wykonania przeglądu okresowego uzależniony od natężenia eksploatacyjnego zestawu transportowego /opisać i złączyć materiały producenta potwierdzające oferowany parametr/ | TAK |  |
| 13. | obciążenie dopuszczalne transportera min 250 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | TAK |  |
| 14. | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z jego obsługą | TAK |  |
| 15. | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wypełniony załącznik załączyć do oferty.

…………………………, dnia ……………………..2017r.

…………………..………………………………                            	                                                                                                                    podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i pieczątka

z imieniem i nazwiskiem