Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wyposażenie dwóch ambulansów sanitarnych na potrzeby ratownictwa medycznego – część 3 zamówienia.

Zakup dwóch sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej podczas nagłego zatrzymania krążenia.

## Dopuszczamy sprzęt medyczny zaoferowany przez Wykonawcę używany z nowym wyposażeniem, kompletny, wolny od wad prawnych konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

## Opis przedmiotu zamówienia dla respiratoar transportowego – 1 szt

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana (graniczna) | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE; opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| DANE TECHNICZNE |
|  | Uciski - częstotliwość ucisków: 100 ±5 ucisków na minutę - głębokość ucisku: 4 do 5 cm - cykl obciążenia Kompresja/Dekompresja: 50 ±5% | TAK |  |
|  | Pacjent spełniający warunki do poddania terapii - wysokość mostka: 17 do 30,3 cm - maksymalna szerokość klatki piersiowej: 45 cm - użycie systemu nie powinno być ograniczone przez ciężąr ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Działanie - zasilanie: elektryczne 230 i 12 VAT - źródło zasilania: bateria do ponownego ładowania; polimer litowo-jonowy (LiPo) - wymiary: 13,0 x 8,8 x 5,7 cm - ciężar: 0,6 kg - pojemność: 3300 mAh, 86 Wh - napięcie baterii: 25,9 V - czas pracy: 45 minut - maksymalny czas ładowania baterii: poniżej 4 godzin w temperaturze pokojowej (22°C) - czas pracy baterii do 3 lat | TAK |  |
|  | Warunki otoczenia w miejscu pracy baterii - temperatura otoczenia: 0°C do + 40°C - temperatura ładowania: 5°C do +35°C - temperatura przechowywania: 0°C do +40°C przez < 6 miesięcy - klasyfikacja IP: IP44 | TAK |  |
|  | Parametry fizyczne - wysokość (spakowany do plecaka): 65 cm - szerokość (spakowany do plecaka): 33 cm - głębokość (spakowany do plecaka): 25 cm - ciężar (łącznie z baterią): 7,8 kg | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |
|  | plecak deska pod plecy podkładka stabilizująca głowę pasy do mocowania rąk pacjenta szkolenie u Użytkownika instrukcja użytkowania w j. polskim | TAK |  |
|  | Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych – załączyć do oferty. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesiące - podać | TAK |  |

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wypełniony załączmik załączyć do oferty.

…………………………, dnia …………………...2017r.

…………………………………………………………………                            	                                                                             podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i pieczątka

z imieniem i nazwiskiem