Załącznik Nr 1 do SIWZ

WYMAGANE WARUNKI DLA SAMOCHODU BAZOWEGO, 
ZABUDOWY MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIA W SPRZĘT MEDYCZNY 
AMBULANSÓW RATUNKOWYCH typu C

| Wymagane warunki dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny (wypełnia Wykonawca) | Zgodność parametrów ambulansu z wymaganymi warunkami (kol. 1) tak / nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| NADWOZIE |  |  |
| Typu furgon zamknięty w kolorze białym zgodny z symboliką UE o wymiarach wnętrza przedziału medycznego, charakteryzujący się wymiarami : wysokość - min. 185 cm, długość - min. 325 cm, szerokość - min. 175 cm, zapewniające możliwość przewożenia min. 6 osób (wraz z kierowcą), w tym 1 osoby na noszach. Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 180O , wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, ze stopniem wewnętrznym lub zewnętrznym, z otwieranym oknem będącym jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa. Drzwi boczne lewe jako zewnętrzny schowek (oddzielony od przedziału medycznego) z miejscem mocowani butli tlenowych, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej ( podać wymiary schowka). W przedziale kierowcy powinna być zainstalowana w desce rozdzielczej wizualna sygnalizacja niedomkniętych drzwi. Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny, amortyzowany w płaszczyźnie poziomej. Centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem, sterowany pilotem. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: cieczą chłodzącą silnik (przedział kierowcy), postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V o mocy min. 2000 W, niezależne ogrzewanie od silnika przedziału medycznego (wodne) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, dodatkowe niezależne ogrzewanie powietrzne dla przedziału medycznego o mocy min. 2 kW, wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, dwuparownikowa klimatyzacja z niezależną regulacją chłodzenia i siły nawiewu kabiny kierowcy i przedziału medycznego. 9. Sygnalizacja świetlna i oznakowanie: belka świetlna wyposażona w diody typu LED (na całej szerokości) zamontowana w przedniej części dachu pojazdu (całkowita wysokość pojazdu wraz z belką nie może przekroczyć 2 850 mm), wyposażona w 2 halogeny do oświetlenia przedniego przedpola, 2 niebieskie lampy pulsacyjne w technologii LED, zamontowane na wysokości pasa przedniego pojazdu, belka świetlna wyposażona w diody typu LED (na całej szerokości) zamontowana w tylnej części dachu pojazdu z sygnalizacją postoju pojazdu i kierunku jego objazdu, lampy pulsacyjne w technologii LED barwy niebieskiej boczne na błotnikach przednich pojazdu, lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych, dodatkowe sygnały pneumatyczne, pas odblaskowy z folii mikropryzmatycznej barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas barwy czerwonej nad pasem niebieskim wykonany z folii odblaskowej mikropryzmatycznej, napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, standardowe oznaczenie typu karetki (R opisane w kole) i znak RATOWNICTWO MEDYCZNE wykonane z folii mikropryzmatycznej umieszczone na bokach i drzwiach tylnych w uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |  |
| II. SILINIK |  |  |
| Wysokoprężny (turbo-diesel) z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa o mocy minimum 150KM, zapewniający przyśpieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim. |  |  |
| III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| Skrzynia biegów manualna, synchronizowana z napędem na koła przednie lub tylne. |  |  |
| IV. ZAWIESZENIE |  |  |
| Zawieszenie powinno charakteryzować się podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące w trudnym terenie dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość (opis proponowanego zawieszenia). |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY I KOŁA |  |  |
| Hamulce tarczowe obu osi pojazdu, ze wspomaganiem, z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania oraz elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy. Układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz regulowaną kolumną kierownicy w min. 2 płaszczyznach Obręcze kół szerokie, opony radialne. |  |  |
| VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| Alternator zapewniający odpowiednio dużą moc (min. 1500 W), ładowania zespołu akumulatorów o pojemności wystarczającej do zasilania wszystkich odbiorników nawet przy krótkotrwałym wyłączeniu silnika. Zespół dwóch akumulatorów: kwasowo-ołowiowy dla pojazdu i żelowy dla przedziału medycznego o odpowiednio dużej pojemności do zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 180 Ah. Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: minimum dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, wyłącznik przeciwporażeniowy, układ prostowniczy służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V. przewód zasilający zewnętrzny o długości min. 5 m (gniazdo i wtyk o małych gabarytach). Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: powinna posiadać co najmniej 3 gniazda 12V poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, powinna posiadać minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego, powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego umieszczone nad noszami z regulacją kąta, oświetlenie halogenowe blatu roboczego – minimum 1 punkt, bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym należy oznakować czytelnie-opis. 5. Oświetlenie specjalne: przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie dwa halogeny po lewej i dwa po prawej stronie pojazdu oraz dwa w tylnej części dachu sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  |
| VII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |
| Wyposażenie powinno być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zranienie osób poruszających się w pojeździe. Przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, izolowaną z drzwiami przesuwnymi, umożliwiającymi swobodne przejście pomiędzy personelem medycznym a kierowcą. Dwa fotele obrotowe z regulowanymi oparciami, z podłokietnikami, z zagłówkami z możliwością złożenia siedziska do oparcia, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia . Siedzenie umieszczone przy przegrodzie dzielącej przedział medyczny z przedziałem kierowcy, tyłem do kierunku jazdy wyposażone w oparcie, zagłówek i bezwładnościowy pas bezpieczeństwa. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwozmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu. Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego. Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi. Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany , sufit, drzwi). Okna przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości. Centralna instalacja tlenowa: z 2 butlami (każda 10 l tlenu), z reduktorami i urządzeniami do mierzenia przepływu, minimum 3 gniazda poboru tlenu monoblokowe typu panelowego. dodatkowo 1 butla tlenu przenośna - 2 l z reduktorem i nawilżaczem. Centralna instalacja próżniowa z jednym punktem poboru w konfiguracji: słój wielorazowego użytku na wydzielinę z uchwytem ściennym i kompletem przewodów (dopuszczamy urządzenie umożliwiające regulację siły ssania, z manometrem podciśnienia). Półki, szafki wykonane z materiału, łatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez ostrych krawędzi z bezpiecznym zamknięciem uniemożliwiającym niekontrolowane otwarcie się w czasie jazdy, w tym: na ścianach bocznych zestawy szafek (w tym jedna zamykana na klucz) i półek pozwalających na montaż materaca próżniowego , w tym jedna szafka zamykana na klucz oraz szafka z wyjmowanymi przeźroczystymi pojemnikami, na ścianie działowej- zestaw szafek z szufladami z miejscem mocowania walizki lub torby medycznej (walizka lub torba medyczna musi mieć możliwość wyjmowania do wnętrza przedziału, a także na zewnątrz poprzez drzwi boczne), zabudowanym schowkiem na odpadki oraz blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną. Szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki, wyposażona w plastikowe pojemniki ułatwiające przechowywanie leków zamykana na klucz. Uwaga: szczegółowy układ i rozmieszczenie szafek w przedziale medycznym Wykonawca ustali z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych – min. 2 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg. Szyna typu MODURA o długości min 50 cm na ścianie lewej. Sufitowy uchwyt dla personelu o dług. min. 1m umieszczony w osi podłużnej przedziału medycznego. Urządzenie do utrzymywania odpowiedniej temperatury płynów infuzyjnych z termostatem i wskaźnikiem temperatury. 16. Krzesełko kardiologiczne. 17. Nosze podbierakowe 18. Deska ratownicza z zestawem unieruchamiającym głowę i z kompletem pasów . UWAGA: Krzesełko kardiologiczne, nosze podbierakowe i deska ratownicza powinny być zamontowane w lewych bocznych drzwiach przesuwnych służących jako schowek zewnętrzny. Należy podać markę i typ: - krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych i deski ratowniczej |  |  |
| VIII. NOSZE GŁÓWNE Z TRANSPOTEREM |  |  |
| Nosze: potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min 700, pasy zabezpieczające o regulowanej długości, w tym pasy szelkowe, możliwość zamontowania noszy na transporterze przodem i tyłem do kierunku jazdy, materac konturowy lub segmentowy z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej nie przyjmującym krwi i brudu, dodatkowe pasy zabezpieczające transport dzieci na noszach, składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi. Transporter noszy głównych: regulacja wysokości w minimum sześciu poziomach, możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach wysokości, min. 4 łożyskowane obrotowe kółka z czego 2 wyposażone w hamulce z możliwością zablokowania dwóch do jazdy na wprost. obciążenie dopuszczalne co najmniej 220 kg. skrócona instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w widocznym miejscu transportera. W celu zapewnienia możliwości weryfikacji zgodności parametrów zestawu transportowego z normą PN EN 1865 oraz PN EN 1789 – załączyć stosowny atest/badanie niezależnej jednostki notyfikowanej oraz Deklaracja zgodności na zestaw nosze z transporterem |  |  |
| IX. LAWETA NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |
| Sterowana elektrycznie z amortyzacją hydro-pneumatyczną, posiadającą przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 150 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej) płynną regulację wysokości, stertowany elektrycznie wysuw na zewnątrz pojazdu umożliwiający wjazd noszy na lawetę o ładowności co najmniej 220 kg. |  |  |
| X. ŚRODKI LĄCZNOŚCI |  |  |
| Miejsca do trwałego zamontowania radiotelefonu i możliwość podłączenia anten zewnętrznych. 2. Dwie anteny powinny posiadać: zakres częstotliwości 168 – 170 MHz; impedancję wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; polaryzację pionową; charakterystykę promieniowania dookólną; odporność na działanie wiatru 55 m/s. anteny 1/4 λ . 3. Możliwość dostępu do anten od wnętrza przedziału medycznego i kabiny kierowcy (w suficie przez lampę oświetlenia). |  |  |
| XI. DODATKOWE WYPOSAŻENIE AMBULANSU |  |  |
| Dwie gaśnice p.poż (po jednej w przedziale medycznym i kierowcy), młotek do wybijania szyb i nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne, Poduszka powietrzna dla kierowcy i dla pasażera, Przednie światła przeciwmgielne (fabryczne). Czujnik parkowania. Radio samochodowe z głośnikami. Urządzenie nawigacji satelitarnej (GPS) z ekranem dotykowym o przekątnej do 5”. |  |  |
| XII. GWARANCJA I PRZEGLĄDY TECHNICZNE |  |  |
| Co najmniej 24 – miesięczny okres gwarancji na cały pojazd skompletowany. 2. Przeglądy okresowe pojazdu – minimum 20 tys. km. 3. Zapewnienie szybkiej naprawy gwarancyjnej i dostępu do części zamiennych. |  |  |

| LP | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (Opisać podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Uwaga: w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg.

| Aparatura i sprzęt medyczny (Proszę podać markę i model oferowanego sprzętu) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DEFIBRYLATOR - sztuk 1. Producent / Firma ..................................... Marka i Typ ..................................... Rok produkcji ..................................... |
| PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Przenośny, transportowy, odporny na drgania i wstrząsy umożliwiający pracę w różnych warunkach atmosferycznych; | TAK |  |
|  | Posiadający opakowanie transportowe zabezpieczające przed uszkodzeniem wraz z osłoną + uchwyt pozwalający na montaż aparatu w karetce (Załączyć potwierdzenie przeprowadzenia badań wytrzymałości na mi. 10g); | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego | Tak |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatorów z napięcia 230V AC i 12V DC przy pomocy wbudowanej lub zewnętrznej ładowarki. | Tak |  |
|  | Całkowita pojemność akumulatora w aparacie powyżej 3,4 Ah. | Tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie, komendy głosowe i opisy na panelu czołowym). | TAK |  |
|  | Wysokokontrastowy ekran typu EL zapewniający dobrą widoczność pod różnym kątem w warunkach silnego oświetlenia; przekątna ekranu minimum 8 cala, komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i komendy głosowe), napisy i oznaczenia w języku polskim . | TAK |  |
|  | Wyświetlenie minimum 3 krzywych na ekranie. | TAK |  |
| DEFIBRYLACJA |
|  | Synchroniczna i asynchroniczna. | TAK |  |
|  | Zakres dopuszczalnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej od 1 J do 360J | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i automatyczna. | TAK |  |
|  | Tryb doradczy w trybie AED | TAK |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki twarde i jednorazowe elektrody naklejane. | TAK |  |
|  | Defibrylacja dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Układ kompensacji impedancji ciała pacjenta | TAK |  |
| STYMULACJA PRZESKÓRNA |
|  | Częstotliwość impulsów/minutę o min. w zakresie 40-170i/min. | Tak |  |
|  | Prąd stymulacji min. w zakresie 10-140 mA. | Tak |  |
| MONITOROWANIE EKG |
|  | Minimum 12 odprowadzeń z analizą arytmii i interpretacją przebiegu EKG. | Tak |  |
|  | Monitorowanie uniesienia odcinka S-T | Tak |  |
|  | Minimum 30 wzmocnienia sygnału EKG. | Tak |  |
|  | Alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenia wejścia przed impulsem defibrylacji | Tak |  |
| PULSOKSYMETRIA |
|  | SaO2 (nasycenie krwi tętniczej tlenem). | Tak |  |
|  | Czujnik wielorazowy typu klips na palec dla dzieci i dla dorosłych | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy od 50 do 100% | Tak |  |
|  | Aktualizacja wyniku Sa02 przy każdej wykrętnej fali tętna. | Tak |  |
|  | Zakres kalibracji od 70 do 100% | Tak |  |
|  | Wynik pomiaru Sa02 nasycenia funkcjonalnego powinien być wyświetlany i zapamiętywany. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: +/_ 3 na min. | Tak |  |
| REJESTRACJA |
|  | Prezentacja zapisu EKG na ekranie. | Tak |  |
|  | Wydruk EKG. | Tak |  |
|  | Wydruk diagnostycznego badania EKG. | Tak |  |
|  | Automatyczny wydruk przebiegu EKG dla krytycznych zdarzeń. | Tak |  |
|  | Szerokość papieru min. 80 mm. | Tak |  |
|  | Możliwość transmisji 12 odprowadzeniowego EKG z analizą i interpretacją przez telefon komórkowy do stacji odbiorczej. | Tak |  |
| ALARMY |
|  | Sygnalizacja dla wszystkich monitorowanych parametrów. | Tak |  |
|  | Alarm VF/VT | Tak |  |
| WYPOSAŻENIE APARATU |
|  | Łyżki twarde dla dorosłych i dla dzieci – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Przewód EKG 12 odprowadzeń – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Żel | Tak |  |
|  | Uchwyt do mocowania w karetce | Tak |  |
|  | Komplet akumulatorów | Tak |  |
|  | Przewód do połączenia defibrylatora z telefonem komórkowym. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i folder załączyć | Tak |  |
|  | Zgłoszenie do Rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, | TAK (Jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek) |  |
|  | Deklaracja zgodności, | TAK (Jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek) |  |